ПРОГРАММА

мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электросетях

# МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети»

# на 2023 год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Технические |  |  |
| 1.1 | При проведении работ в сетях 0,4 кВ, выполненных по магистральной кольцевой схеме, распределять нагрузки по присоединениям с учетом характеристик сетей 0,4 кВ, для радиальных двухлучевых схем совместно с управляющими компаниями, ТСЖ, владельцами электроустановок включать под нагрузку оба присоединения. | Постоянно | Тариф на передачу электро-энергии |
| 1.2 | Проведение замеров летних и зимних нагрузок на силовых трансформаторах в ТП и РП МУП «РГРЭС» | Июнь, декабрь | Тариф на передачу электро-энергии |
| 1.3 | Проведение дневных и вечерних замеров летних и зимних нагрузок на силовых трансформаторах потребителей по договорам на обслуживание электроустановок и сооружений 6-10-0,4 кВ. | Июнь, декабрь | Договоры на обслу-живание |
| 1.4 | Перераспределение нагрузок, неравномерно загруженных по фазам силовых трансформаторов ТП, РП (кроме п. Солотча и п. Мурмино). | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 1.5 | Перераспределение нагрузок, неравномерно загруженных по фазам силовых трансформаторов ТП, РП в п. Солотча и п. Мурмино. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 1.6 | Замена магистральных проводов ВЛ на провода с большим сечением. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 1.7 | Замена проводов ответвлений от ВЛ-0,4 кВ в малоэтажные жилые дома на самонесущие изолированные провода. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 1.8 | Замена КЛ на КЛ с большим сечением. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 1.9 | Своевременное выполнение работ по разгрузке перегруженных электрических сетей 6/10кВ. | Постоянно | Тариф на передачу электро-энергии |
| 1.10 | При замене выбывших из эксплуатации приборов учета производить: | В течение года |  |
|  | – установку приборов учета класса точности 1.0 и выше, присоединенных к интеллектуальной системе учета, для потребителей с максимальной мощностью не выше 670 кВт; |  | Тариф на передачу электро-энергии |
|  | – установку приборов учета класса точности 0,5S и выше, присоединенных к интеллектуальной системе учета и позволяющих измерять почасовые объемы потребления электроэнергии, для потребителей с максимальной мощностью выше 670 кВт. |  |  |
| 1.11 | Контроль работоспособности трансформаторов тока и трансформаторов напряжения в РУ 10-6 кВ. | Постоянно | Тариф на передачу электро-энергии |
| 1.12 | Установка защитных приспособлений на измерительные трансформаторы тока 0,4кВ. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 1.13 | Пломбирование приборов учета, кожухов вводных автоматов. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 1.14 | Контроль работоспособности и предоставление данных из системы АИИС КУЭ бытового сектора в ОРУ | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 1.15 | Подключение информационно-измерительных каналов к АИИС КУЭ РРЭ по технологическому присоединению. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| II | Организационно-технические |  |  |
| 2.1 | Внесение в базу данных информации по замерам летних и зимних нагрузок на силовых трансформаторах МУП «РГРЭС». | Декабрь 2022г. – март 2023 г. июль – октябрь 2023 г. | Тариф на передачу электро-энергии |
| 2.2 | Расчёт коэффициента загрузки по току и коэффициента неравномерности нагрузки по фазам силовых трансформаторов по данным замеров летних и зимних нагрузок на силовых трансформаторах МУП «РГРЭС». | Март 2023 г. | Тариф на передачу электро-энергии |
| 2.3 | При рассмотрении проектов проверка оптимальных характеристик ВЛ и КЛ-0,4-6/10 кВ, как по сечению токопроводящих жил, так и по их протяжённости с целью выбора оптимальной схемы электроснабжения. | Постоянно | Тариф на передачу электро-энергии |
| 2.4 | Проверка работы измерительных комплексов. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 2.5 | Подготовка заданий для проведения технических осмотров. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 2.6 | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятия показаний приборов учета. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 2.7 | Проведение рейдов и «контрольных обходов» по выявлению фактов безучётного и бездоговорного пользования электроэнергией. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 2.8 | Выявление случаев бездоговорного пользования электроэнергией, составление актов и подготовка заданий на проведение технических осмотров для определения точек отключения и последующее отключение объектов. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 2.9 | Проведение анализа и мониторинга потребления электрической энергии абонентами для сравнения электропотребления объектов с предыдущими периодами: | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
|  | – выявление случаев малого расхода электроэнергии с последующим проведением технических осмотров. | В течение года |  |
| 2.10 | Уточнение электронной базы данных об объектах электрической сети по принадлежности электрических сетей с оформлением актов технологического присоединения с указанием границ балансовой принадлежности и мест установки приборов учета. | Постоянно | Тариф на передачу электро-энергии |
| 2.11 | Расчет и доначисление потерь электроэнергии в электрических сетях в случаях установки расчетных приборов учета не на границе балансовой принадлежности ежемесячно по существующим договорам энергоснабжения, в том числе заключенным в текущем месяце. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 2.12 | Расчет и анализ значений tgφ в соответствии с заданиями. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 2.13 | При оформлении технических условий для подключения новых нагрузок (свыше 15 кВт) к существующим электрическим сетям производить расчёт коэффициента загрузки установленных в ТП и РП силовых трансформаторов и анализ ситуации для выявления оптимальной мощности силовых трансформаторов в ТП и РП. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| III | Организационные |  |  |
| 3.1 | Составление актов о безучетном и бездоговорном пользовании электроэнергией. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 3.2 | При допуске сторонних организаций в ТП, РП, которые используют электроинструменты безучетно, составлять акт о б/у потреблении электроэнергии с указанием мощности подключаемого оборудования и количества часов работы. | Постоянно | Тариф на передачу электро-энергии |
| 3.3 | Оперативная передача информации о производстве работ на объектах, оборудованных АИИС КУЭ. | Постоянно | Тариф на передачу электро-энергии |
| 3.4 | Оперативная передача информации о безучетном и бездоговорном пользовании электроэнергией, выявленном в ходе проведении работ в электрических сетях. | Постоянно | Тариф на передачу электро-энергии |
| 3.5 | Информирование потребителя о превышении предельного значения tgφ. Контроль проведения потребителем мероприятий по снижению значения tgφ. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 3.6 | При оформлении ТУ по подключению новых нагрузок свыше 150 кВт к существующим электрическим сетям рекомендовать заявителю произвести расчет tgφ с целью выявления необходимости установки регулирующих и компенсирующих устройств реактивной мощности. | Постоянно | Тариф на передачу электро-энергии |
| 3.7 | Предоставление информации о безучетном пользовании электроэнергией на собственные нужды. | Ежемесячно | Тариф на передачу электро-энергии |
| 3.8 | Перевод жилых домов на расчет по общему учету (при установке приборов учета, после восстановления общего учета, после устранения нарушений). | В течение года | Договоры с абонентами |